В Нагатинский суд г.Москва

Адрес 115201 Каширский пр-д, 3, Москва,

От xxxxxxxxxxxxxx

Адрес xxxxxxxxxxxxxxx

по гражданскому делу №xxxxxxxxxxxx

по иску xxxxxxxxxxxxxxxx

к xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ходатайство о назначении экспертизы

В производстве суда находится гражданское дело №xxxxxxxxxxx по иску xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx о защите жилищных прав, устранении нарушений в конструкции пола, приведении его в соответствие нормам.

На основании статьи 12 ГПК по делу необходимо назначить проведение судебной экспертизы для измерения звукоизоляционных свойств перекрытия между квартирами 102 и 94.

Поскольку шум, на который я жалуюсь, называется "шум от бытовой деятельности людей", и согласно п.1.19 МУК 4.3.2194-07(4.3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях) он не относится к санитарным нормам.

П.1.19 Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы (оценки) не распространяется и измерения не проводятся в отношении шума, обусловленного:

• обычной жизнедеятельностью людей ,в том числе шума, проникающего из других помещений;

То такой повышенный, поступающий в мою квартиру бытовой шум, состоящий из воздушного и ударного шума связан именно с нарушением строительных, а не санитарных норм. Поскольку согласно п.9.1, 9.2  СП 51.13330.2011 “Защита от шума”  установлены нормативы звукоизоляции воздушного и ударного шума между квартирами в многоэтажных домах, в согласно ПП№1521 эти нормативы обязательны к выполнению при эксплуатации жилых зданий и поскольку по ст 60 ГПК (Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами)  то звукоизоляционные свойства перекрытия измеряются по специальной методике      ГОСТ Р 56770-2015 (ИСО 717-2:2013) Здания и сооружения. Оценка звукоизоляции ударного шума (с использованием ударно-топательной машинки, имитирующей бытовую деятельность людей). Никакими другими методами измерение звукоизоляции перекрытия не предусмотрено.

Проведение экспертизы измерения приведённого ударного шума под плитой перекрытия можно поручить Испытательной лаборатории ООО “Экоспейс”(”ООО “Экология жизненного пространства”) 127018, г.Москва, ул.Октябрьская, дом 5, оф.24, имеющим соответствующее оборудование, опыт проведения подобных измерений для суда, необходимых по квалификации специалистов.  Аттестат квалификации RA.RU.21ЭС36.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 79 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Прошу:

- Назначить по делу судебную экспертизу, которую поручить ООО “ЭКОСПЕЙС”(«Экология жизненного пространства») и эксперту физику-акустику Виноградову Николаю Сергеевичу, имеющему высшее физико-математическое образование, квалификацию «физик», технику-физику Испытательной лаборатории ООО “ЭКОСПЕЙС”, заведующему акустической лабораторией кафедры акустики Физического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, почетному работнику МГУ, со стажем работы в области акустики и акустических свойств объектов 48 лет, количеством научно-технических публикаций в области акустики и акустических свойств объектов -42. При проведении экспертизы экспертам необходимо провести следующие исследования: произвести замер уровня приведённого ударного шума под плитой перекрытия между квартирой 102 и 94 по керамической плитке и ламинату.

- Прошу разрешения при проведении экспертизы присутствовать в квартире соседей истца xxxxxxxxxxxxxxxxxx согласно (ст.84 ГПК и ст.24 ФЗ-73), чтобы удостовериться, что измерения проводятся по напольному покрытию без подкладывания ковролина, линолеума и прочих материалов, не входящих в состав конструкции полов.

- Оплату за проведение экспертизы прошу возложить на меня.

- На разрешение эксперта поставить следующие вопросы :

- Какие индексы приведённого ударного шума имеет фактическая звукоизоляция перекрытия в помещениях двух комнат, коридора и кухни и соответствуют ли полученные индексы нормативным параметрам по СП51.13330.2011 “Защита от шума”.

- В случае несоответствия фактически полученных индексов шума с их нормативными параметрами указать причины возникновения этого несоответствия и какие действия произвести, чтобы устранить эти причины.

- О времени и месте проведения экспертами исследований меня известить.

- Оплату за проведение экспертизы возложить на xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Дата подачи заявления "24" апреля 2017 г.                            Подпись _______